## Slide 1
Codyssey PBL · Track 12 · 팀FETEX
AI Mobility
Digital Twin
중간 발표 · 택시 수요 예측 및 동적 배차
지금까지 만든 것과 앞으로 할 것
카카오모빌리티 미션 · 중간 발표 · 2026.10
Notes: 안녕하세요, FETEX 팀입니다. 오늘은 중간 발표라서, 결과를 자랑하기보다 지금까지 어디까지 만들었는지, 어떤 문제를 겪었는지, 그리고 뭐가 남았는지를 솔직하게 말씀드리겠습니다.

## Slide 2: 팀의 목적 · 택시는 충분한데, 필요한 곳에 없다
01
문제
택시는 충분한데
필요한 위치에 차가 없다
02
목표
필요한 곳에
차를 미리 보낸다
03
데이터
시간대별 · 날짜별
택시 위치 데이터 생성
(나중에 실데이터 연결)
04
검증
Unity에서 에셋 연결해
SUMO 구동
(아직 안 함)
사용자: 시간이 급한 택시 승객 (오래 기다리면 호출을 포기)
핵심 질문: 언제, 어디에 택시를 미리 보내두면 승객 대기시간이 줄어드는가?
Notes: 저희 프로젝트의 출발점은 이 한 문장입니다. 택시는 충분한데, 필요한 곳에 없다는 것. 대수가 부족한 게 아니라 위치가 문제라는 거죠. 저희가 생각한 사용자는 시간이 급한 택시 승객입니다. 오래 기다리면 호출을 포기하기 때문에, 평균 대기시간과 타임아웃률을 핵심 지표로 봅니다. 그래서 목표를 '필요한 곳에 차를 미리 보내두는 것'으로 잡았습니다. 이걸 검증하려면 시간대별, 날짜별로 택시와 호출이 어디에 있는지 데이터가 필요한데, 우선은 시뮬레이션으로 만들고 나중에 실데이터를 연결할 계획입니다. 마지막 단계는 Unity에서 에셋을 연결해서 SUMO를 돌려 눈으로 확인하는 건데, 이건 아직 못 했습니다. 이 부분은 뒤에서 다시 말씀드리겠습니다.

## Slide 3: 전체 진행 현황
Module 1
SUMO 도시 환경 (OSM 지도, 승객 생성)
완료
데이터 생성
시간대별 · 날짜별 호출/택시 위치 로그 (실데이터는 나중에)
완료
Module 2
H3 · 시간 · 날씨 피처 파이프라인
완료
Module 3
XGBoost · CNN-LSTM 수요 예측
구현 완료 · 평가 정리 중
Module 4
미리 배치: Prepositioned · PPO 재배치 · Hungarian
구현 완료 · 실험 진행 중
공휴일 효과
공휴일 수요 변화 반영 · 평일/공휴일 비교
진행 중
Unity 연동
에셋 연결해 SUMO 구동 · 시각 검증
진행 예정
Notes: 전체 진행 상황을 한 장으로 정리했습니다. 초록색은 완료입니다. 도시 환경, 데이터 생성, 전처리 파이프라인까지 끝났습니다. 노란색은 구현은 됐는데 정리가 남은 것들이고, 예측 모델 평가와 배차 실험이 여기에 해당합니다. 공휴일 효과는 지금 작업 중이고, 맨 아래 Unity 연동은 아직 시작하지 않았습니다.

## Slide 4: 구조 · 시뮬레이션 로그가 학습과 배차로 이어진다
SUMO 시뮬레이션
build_env
measure_wait_time
수요 로그
demand_log_*.csv
전처리
H3·시간·날씨
피처 테이블
예측 모델
XGBoost
CNN-LSTM
배차 · RL
Hungarian
PPO 재배치
배차 결과가 다시 시뮬레이션에 반영되어 A/B 비교 로그가 쌓인다
공통 설정은 config.json 한 곳에서 관리 (GUI → config_loader → 모든 모듈)
Notes: 구조는 이렇습니다. SUMO 시뮬레이션이 호출 로그를 남기고, 그 로그를 전처리해서 예측 모델을 학습시키고, 그 결과를 배차와 재배치에 씁니다. 그리고 그 결과가 다시 시뮬레이션 로그로 쌓입니다. 설정은 config 파일 한 곳에서 관리해서 모듈들이 같은 값을 보도록 했습니다.

## Slide 5: Module 1 · 실제 지도 위의 도시 환경
완료
OSM 지도를 SUMO 도로망으로 변환 (real_map_fetch) — netconvert 실패 시 3단계 폴백
강결합 컴포넌트(SCC)만 남겨 고립된 도로 제거 → 'No connection' 크래시 방지
건물을 6개 카테고리 POI로 분류: school · residential · company · restaurant · subway_entrance · bus_stop
승객은 시뮬레이션 중 실시간 생성·소멸: 아침에 회사가 흡수한 인원이 저녁에 다시 배출
택시 대수 유지 + 예약 규칙(택시 1대 : 승객 1명) 수문장
50
택시
20
일반 차량
1
자율주행
2
장애물
6,000
하루 호출(실험)
6
POI 카테고리
Notes: 첫 번째 모듈, 도시 환경입니다. 실제 지도, 저희는 강남역 일대를 OSM에서 받아서 SUMO 도로망으로 바꿨습니다. 이 변환이 자주 실패해서 3단계 폴백을 넣었고, 서로 연결되지 않은 고립 도로는 걸러냈습니다. 건물은 학교, 주거, 회사, 음식점, 지하철 입구, 버스 정류장 여섯 종류로 나눴고, 승객은 시뮬레이션 중에 실시간으로 생기고 사라집니다. 예를 들어 아침에 회사가 흡수한 인원이 저녁에 다시 나오는 식입니다. 실험은 택시 50대, 일반 차량 20대, 자율주행 1대, 장애물 2개로 돌렸고, 하루 호출은 약 6천 건입니다.

## Slide 6: Module 2 · 전처리 파이프라인
완료
H3 해상도 비교 (강남역 로그)
해상도 | 셀 수 | 판단
res 8 | 7개 | 너무 거침 (최다 셀에 35% 집중)
res 9 | 22개 | 채택 · 출근 핫스팟 5~6셀 식별
res 10 | 70개 | 너무 잘게 쪼개짐 (0인 칸 37%)
대용량 최적화: 중복 좌표는 한 번만 변환(np.unique) 후 되돌림
생성 피처
공간
H3 셀 · Geohash
시간
시·요일·계절·공휴일
sin/cos 순환 인코딩
시차
lag 1~6 · 이동평균
지난주 같은 시간
외부
날씨(merge_asof)
결측 플래그
누수 방지: 모든 피처는 shift(1) 이후 계산 · 날씨는 '그 시각 이전 가장 최근 관측'만 결합 · 수요 0인 칸도 행으로 채움
Notes: 두 번째 모듈은 전처리입니다. 위치는 H3 육각형 격자로 바꿨는데, 육각형은 이웃 칸까지 거리가 모두 같아서 '옆 칸으로 보내기' 같은 계산이 단순해집니다. 해상도는 8, 9, 10을 비교해서 9를 골랐고, 8은 너무 거칠고 10은 너무 잘게 쪼개져서 빈 칸이 많았습니다. 시간 피처, 시차 피처, 날씨까지 붙였고, 미래 값이 새어 들어가지 않도록 모든 피처를 한 칸 밀어서 계산했습니다.

## Slide 7: Module 3 · 수요 예측 모델
1차 평가 · 잠정
XGBoost
트리 기반 회귀, 표 형태 피처에 강함
GridSearchCV로 n_estimators · depth · lr 탐색
비교 기준 모델 역할
CNN-LSTM
Conv1D → LSTM(2층) → FC
지역 패턴 + 시간 의존성
MSE · Adam · 30 epoch
평가 설계
시간 순서 분할 (80 : 20), 셔플 없음
RMSE · MAE · MAPE · WAPE
수요가 0 근처일 때 MAPE가 불안정해 WAPE 병행
예측은 두 곳에 쓰인다: ① 카테고리별 예측 → RL 관측값 ② 격자 예측 → 수급 불균형 지표
모델 | RMSE | MAE | MAPE | WAPE
XGBoost | 8.96 | 2.08 | 57.9% | 28.6%
CNN-LSTM* | 14.74 | 3.55 | 91.7% | 48.9%
테스트 9/30 15:00 ~ 10/9 (4,017행) · 타겟 y_h1
* CNN-LSTM 잠정: 저장 파일에 scaler가 없어 표준화 없이 평가됨 → 재평가 예정
Notes: 세 번째 모듈은 수요 예측입니다. 지금 시점 기준으로 30분 앞까지, 5분 단위로 예측하는 구조이고, 모델은 XGBoost와 CNN-LSTM 두 가지를 구현했습니다. 평가는 시간 순서대로 8대 2로 나눠서 하고, RMSE, MAE, MAPE, WAPE를 씁니다. 테스트 구간은 9월 30일 오후부터 10월 9일까지입니다. 1차 평가 결과, XGBoost가 RMSE 8.96, MAE 2.08, WAPE 28.6퍼센트이고, CNN-LSTM은 RMSE 14.74, MAE 3.55, WAPE 48.9퍼센트입니다. 다만 CNN-LSTM 수치는 잠정입니다. 저장된 모델 파일에 표준화 정보가 빠져 있어서 학습 때와 다른 조건으로 평가됐을 가능성이 크고, 그래서 실제보다 나쁘게 나왔을 수 있습니다. 날씨 데이터도 일부 기간만 있어서 두 모델 모두 영향을 받았습니다. 재학습과 재평가를 거쳐 다시 말씀드리겠습니다.

## Slide 8: Module 4-1 · 어떻게 학습시키나
구현 완료
① 수요 예측 모델 — 로그로 배운다 (지도학습)
시뮬 로그
승객 1명 = 호출 1건
GUI에서 학습 로그 선택
피처 테이블
H3·시간·날씨
lag · 이동평균
시간순 분할
학습 80 : 테스트 20
셔플 없음
모델 학습
XGBoost: GridSearch
CNN-LSTM: 30 epoch
저장 · 연결
카테고리별 예측 모델을
RL 관측값으로 연결
② 재배치 정책 — 시뮬레이션에서 직접 배운다 (PPO 강화학습)
에피소드
SUMO 하루 시뮬
1분마다 판단 (최대 60회)
관측
대기 승객 · 유휴 택시
예측 수요 · 시각
행동
구역별 우선순위 0~3
→ 유휴 택시 분배
보상
탑승 +3 · 타임아웃 −8
대기 · 이동거리 패널티
PPO 업데이트
MLP 128×128 · lr 3e-4
51,200 step
에피소드마다 승객 시드를 바꿔 한 가지 상황에 과적합하지 않게 하고, 512 step마다 체크포인트를 저장한다
Notes: 학습 방법을 설명드리겠습니다. 위쪽은 예측 모델입니다. 시뮬레이션 로그에서 피처 테이블을 만들고, 시간순으로 나눠서 학습하고, 저장된 모델을 RL의 관측값으로 연결합니다. 아래쪽은 재배치 정책입니다. 이건 정답 데이터가 있는 게 아니라, SUMO 안에서 직접 해보면서 배웁니다. 1분마다 빈 택시를 어느 구역으로 보낼지 정하고, 승객을 태우면 보상, 타임아웃이 나면 큰 패널티를 줍니다. 이걸 PPO로 약 5만 스텝(51,200) 학습시켰고, 에피소드마다 승객 시드를 바꿔서 한 가지 상황에만 맞춰지지 않게 했습니다.

## Slide 9: Module 4-2 · 배차 알고리즘 (헝가리안 고정)
구현 완료
custom_greedy
보조 기준선
빈 택시마다 가장 가까운 대기 승객을 차례로 배정.
구현이 단순하지만 한 쌍이 가까워도 전체로는 손해일 수 있다.
hungarian
실험 기본 배차 (고정)
대기 승객 × 빈 택시 거리 행렬에서
전체 비용 합이 최소가 되는 배정(scipy).
SUMO의 traci 배차 모드에서 실시간 수행.
ReservationGuard — 예약 규칙 수문장 · 추가 목표: 헝가리안을 넘는 FETEX
① 예약은 '완전히 빈 택시 1대 ↔ 승객 1명'일 때만 ② 동시 예약 수 ≤ 택시 수 ③ 픽업 중·승객 탑승 중인 택시는 새 예약 불가
Notes: 배차 쪽은 이렇게 정리했습니다. 이번 실험에서 배차는 헝가리안으로 고정했습니다. 전체 거리 합이 최소가 되도록 한꺼번에 배정하는 방식입니다. 가장 가까운 승객을 차례로 붙이는 greedy는 보조 기준선으로만 같이 돌렸습니다. 그리고 저희가 SUMO의 기본 배차를 그대로 쓰지 않고 외부 제어 방식으로 바꾼 이유가 있습니다. SUMO 내장 로직은 누구를 어느 택시에 붙일지 안에서 알아서 정해버려서, 배차 알고리즘을 저희가 바꿔 끼울 수가 없었습니다. 그래서 대기 중인 예약과 빈 택시 위치를 가져와서 직접 배정하도록 했고, 예약은 빈 택시 한 대에 승객 한 명일 때만 허용하는 규칙을 둬서 어떤 알고리즘이든 같은 조건에서 돌아가게 했습니다. 이 구조 덕분에 새 배차 알고리즘을 헝가리안과 같은 조건에서 비교할 수 있고, 저희의 추가 목표는 이 비교에서 헝가리안보다 잘 나오는 배차 알고리즘, FETEX를 만드는 것입니다. FETEX는 아직 만들기 전입니다.

## Slide 10: Module 4-3 · RL 유휴택시 재배치 (핵심)
실험 진행 중
역할 분리
지금 이 순간
Hungarian 매칭
다음 몇 분
PPO 유휴택시 재배치
PPO (stable-baselines3) · 1분마다 판단
관측 / 행동
관측 19차원 = 6구역 × (대기 승객, 유휴 택시, 예측 수요) + 현재 시각
행동 = 구역별 우선순위 0~3 (MultiDiscrete) → 비율로 유휴 택시 분배
보상 설계
+3.0
탑승 성공 1건
−0.10
대기 승객 1명(매 판단)
−8.0
타임아웃 1건
−0.0002
재배치 거리 1m
+0.5
기본 배치(70:30) 근접 보조
승객 서비스가 더 좋아지면 70:30에서 벗어나도 된다 (보조 보상일 뿐)
Notes: 이 슬라이드가 저희 프로젝트의 핵심이고, 가장 많은 시간을 쓴 부분입니다. 매칭 자체는 헝가리안이 그 순간 최적으로 해줍니다. 그래서 RL은 매칭을 건드리지 않고, 비어 있는 택시를 미리 어디에 둘지만 정합니다. 미래 수요를 봐야 하는 건 그쪽이니까요. 관측은 여섯 구역의 대기 승객, 유휴 택시, 예측 수요와 현재 시각이고, 행동은 구역별 우선순위입니다. 보상은 오른쪽에 있는 것처럼 태우면 플러스, 타임아웃이 나면 크게 마이너스입니다.

## Slide 11: 실험 설계 · 배치 전략 비교 (RL vs 고정 배치)
custom_greedy
hungarian
prepositioned · Baseline
(시간대별 핫스팟 사전 배치)
④
②
rl_prepositioned · 제안
(PPO 재배치)
③
① 제안
공통
같은 지도 · 택시 50대 · 하루 호출 약 6천 건
비교 변수는 배치 전략, 배차는 헝가리안 고정
평균 대기 = (탑승 대기합 + 타임아웃×500초) ÷ (탑승+타임아웃)
휴일·주말 3일 + 평일 1일 반복 비교
표의 숫자는 10/9 휴일 로그 기준 순위(①이 1위). 시간대별 분석(13번)에 쓴 로그 4개는 모두 휴일·주말이다.
Notes: 실험 설계입니다. 비교하려는 건 하나입니다. 기준선인 prepositioned, 즉 택시를 시간대별 핫스팟에 고정해서 미리 배치하는 방식과, 저희 제안 모델인 rl_prepositioned, 즉 RL이 배치를 정하는 방식입니다. 배차는 헝가리안으로 고정해서 변수를 줄였고, greedy와의 조합은 참고용으로 같이 돌렸습니다. 조건은 택시 50대, 하루 호출 약 6천 건이고, 휴일·주말 로그 3일과 평일 로그 1일로 비교했습니다. 평균 대기시간은 타임아웃 난 승객을 500초로 계산해서 포함시켰습니다. 안 태운 승객을 빼면 오히려 좋아 보이는 착시가 생기기 때문입니다. 참고로 시간대별 분석에 쓴 로그 네 개는 휴일이나 주말 로그입니다.

## Slide 12: 1차 결과 · RL 재배치가 휴일 3일 모두 우세
Chart: 배치 전략별 평균 대기시간 (초, 헝가리안 고정, 페널티 포함)
| 10/9 휴일 | 10/10 휴일 | 7/17 휴일 | 9/23 평일
prepositioned (Baseline) | 166.5 | 164.5 | 166.2 | 205.3
rl_prepositioned (제안, RL) | 147.5 | 143.1 | 140.9 | 204.5
※ 헝가리안 배차 고정 · 평일은 1일치 · 원인(수요 포화 추정)은 검증 예정 · 10/9만 이전 모델(100,352 step), 나머지는 51,200 step 모델
−11~15%
평균 대기 감소
(휴일 3일, 고정 배치 대비)
−32~41%
타임아웃 건수 감소
(휴일 3일)
−0.4%
평일(9/23)은 개선 미미
(타임아웃 26%)
Notes: 결과입니다. 헝가리안 배차를 고정하고 비교하면, 휴일·주말 3일 모두 RL 재배치가 더 짧았습니다. 평균 대기가 11퍼센트에서 15퍼센트 줄었고, 타임아웃률은 10퍼센트 안팎에서 5~6퍼센트대로 내려갔습니다. 타임아웃 건수로는 32에서 41퍼센트 감소입니다. 같은 방향이 3일 반복됐다는 점이 중요합니다. 다만 평일은 개선폭이 극적이지 않았습니다. 9월 23일 평일 로그에서는 두 방식이 거의 같았고, 타임아웃률은 둘 다 26퍼센트로 휴일의 두 배 반이었습니다. 학습에 평일 로그가 더 많이 들어갔는데도 이런 결과가 나왔다는 점이 흥미롭습니다. 저희는 택시 50대로 소화하기 어려운 수요 포화를 원인으로 의심하고 있는데, 아직 증명은 못 했습니다. 평일은 1일치라 반복도 필요하고, 시간대별 호출 분포와 택시 대수를 늘린 실험으로 확인하고, 평일에서도 효과가 커지도록 추가 개선할 계획입니다. 참고로 greedy 배차로 고정하면 RL 효과는 2퍼센트 정도로 작았고, 이 정도는 수요 차이에서 오는 우연일 수도 있습니다. 그리고 10월 9일 결과는 재학습 전 모델(10만 스텝)이고, 나머지 세 결과는 지금 쓰는 5만 스텝 모델입니다.

## Slide 13: 1차 결과 · 타임아웃은 점심·저녁 피크에 몰린다
Chart: 시간대별 타임아웃 호출 수 (4개 로그 합산)
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
타임아웃 호출 수 | 107 | 5 | 2 | 30 | 559 | 22 | 7 | 6 | 99 | 489 | 446 | 607 | 246 | 5
읽는 법
13시(점심)와 18~21시(퇴근·저녁)에 타임아웃의 약 90%가 발생
태운 승객의 평균 대기도 이 시간대가 140초대로 가장 길다 (다른 시간대 96~123초)
개선 여지는 피크 직전에 택시를 미리 배치하는 쪽
Notes: 휴일·주말 로그 기준으로 시간대별로 보면 타임아웃의 약 90퍼센트가 13시와 18시에서 21시에 몰려 있습니다. 점심과 퇴근, 저녁 피크입니다. 흥미로운 건 태운 승객의 평균 대기도 이 시간대가 가장 길다는 점입니다. 결국 피크 직전에 택시를 미리 배치하는 게 가장 효과가 클 구간이라는 저희의 가설과 맞아떨어집니다.

## Slide 14: 트러블슈팅
지도 변환 실패
문제
netconvert가 OSM에서 자주 중단
해결
3단계 폴백 + 경고 분류기
고립 도로 크래시
문제
경로 없음 → SUMO 비정상 종료
해결
강결합 컴포넌트만 남김
택시 사라짐
문제
경계 도로에서 택시 소멸
해결
경계 edge 보충 로직
로그 중복 집계
문제
같은 승객이 학습에 2번 반영
해결
data/sim_logs 단일 소스로 통일
학습-서빙 불일치
문제
예측 피처 구성이 학습과 달랐음
해결
Module 2 파이프라인으로 통합
Mac 세그폴트
문제
XGBoost와 torch OpenMP 충돌
해결
XGBoost n_jobs=1 고정
Notes: 진행하면서 겪은 문제들입니다. 지도 변환이 자주 죽어서 폴백을 만들었고, 고립된 도로 때문에 시뮬레이션이 종료되는 문제는 연결된 도로만 남겨서 해결했습니다. 택시가 경계에서 사라지는 문제, 같은 승객이 학습에 두 번 들어가던 중복 문제, 학습과 실제 예측의 피처 구성이 달랐던 문제도 각각 고쳤습니다.

## Slide 15: 향후 계획
지금 ~ 10/22
01
평일 추가 개선 (포화 검증 · 택시 증차)
02
공휴일 효과 반영 (회사↓ 주거↑ 음식점↑)
03
예측 모델 성능 평가 정리
10/22 이후 · 가장 큰 일
01
Unity 연동 (송신화): 에셋 연결 · SUMO 구동
02
FETEX 개발 동시 착수 (헝가리안 능가가 목표)
03
미리 배치 전후를 화면으로 비교
그 이후
01
평일 반복 실험
02
실데이터 확보 방안 검토
03
README · 보고서 정리
Notes: 남은 일입니다. 지금은 세 가지를 하고 있습니다. 하나는 평일 추가 개선입니다. 휴일에서는 RL 효과가 분명했지만, 평일에서는 개선폭이 0.4퍼센트로 극적이지 않았고 타임아웃률도 26퍼센트로 높았습니다. 그래서 시간대별 호출 분포를 보고 택시 대수를 늘린 실험으로 수요 포화 여부를 확인하면서, 평일에서도 RL 효과가 커지도록 추가로 개선하겠습니다. 또 하나는 공휴일 효과 반영인데, 공휴일에는 회사 호출이 줄고 주거와 음식점이 늘어나는 걸 반영하는 작업입니다. 마지막은 앞에서 말씀드린 예측 모델 성능 평가 정리입니다. 그다음 가장 큰 일이 아까 말씀드린 Unity 연동이고, 송신화가 맡고 있습니다. 10월 22일 이후에 Unity에서 에셋을 연결해 SUMO를 돌리고, 미리 배치한 경우와 아닌 경우를 화면으로 비교할 계획입니다. 중간발표 직후에는 Unity 연동과 함께, 추가 목표인 FETEX, 즉 헝가리안보다 잘 나오는 배차 알고리즘 개발도 같이 시작합니다. 그 이후에 평일 반복 실험, 실데이터 확보 방안 검토, 문서 정리를 하겠습니다.

## Slide 16: 팀 역할 분담
김준성
통합 · 강화학습
통합 및 강화학습 (RL 유휴택시 재배치)
전우영
수요 예측
전처리된 데이터로 XGBoost vs CNN-LSTM 두 모델 학습, 택시 수요 예측
윤세빈
전처리 · EDA
시뮬레이션 로그를 학습용 시계열 데이터로 전처리, EDA로 수요 패턴과 데이터 특성 분석
송신화
데이터 · 평가 · Unity
데이터 생성 · 전처리 · 모델 학습 · 평가 테스트, Unity 디지털 트윈 시각화
이동규
데이터 검증
지도·외부 데이터 검증 및 검증 도구 작성, 지역 좌표 조회 캐시 개선
Notes: 저희 팀 역할 분담입니다. 김준성이 통합과 강화학습을, 전우영이 전처리된 데이터로 XGBoost와 CNN-LSTM 두 모델을 학습해서 택시 수요를 예측하는 부분을, 윤세빈이 시뮬레이션 로그를 학습용 시계열 데이터로 전처리하고 EDA로 수요 패턴과 데이터 특성을 분석하는 부분을 맡고 있습니다. 송신화는 데이터 생성, 전처리, 모델 학습, 평가 테스트와 Unity 디지털 트윈 시각화를, 이동규는 지도와 외부 데이터 검증, 검증 도구 작성, 지역 좌표 조회 캐시 개선을 맡고 있습니다.

## Slide 17
중간 정리
미리 보내는 로직은 만들었다.
이제 Unity에서 눈으로 확인
만든 것
시뮬 환경 · 전처리 ·
예측 · 배차 · RL · 분석 도구
1차 결과
RL 재배치 휴일 −11~15%
(평일은 개선폭이 작음)
남은 것
Unity 연동 · FETEX 개발
(10/22 이후 동시 착수)
감사합니다 · Q&A
핵심 위험요인
실데이터 확보 어려움(이동경로뿐) · Unity·FETEX 동시 착수 일정 · 평일 개선폭이 휴일보다 작음
Notes: 정리하겠습니다. 필요한 곳에 택시를 미리 보내는 로직을 만들었고, RL 재배치는 휴일·주말 3일에서 평균 대기를 11에서 15퍼센트 줄였습니다. 평일은 개선폭이 휴일보다 작아서 추가 개선이 필요합니다. 중간발표 직후에는 Unity 연동과 FETEX 개발을 같이 시작합니다. 핵심 위험요인은 세 가지입니다. 첫째, 택시 호출과 공급 정보가 담긴 정확한 실데이터를 확보하기 어렵고, 지금 구할 수 있는 건 이동경로 데이터뿐입니다. 둘째, Unity 연동과 FETEX 개발을 동시에 시작하기 때문에 일정 관리가 필요합니다. 셋째, 평일에서는 개선폭이 휴일보다 작아서 원인 검증이 필요합니다. 들어주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.